Forslag til reguleringsplan:

Nykvåg Havn

Bø Kommune

Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag 19.03.1999

Rev. 30.03.2000

Rev. 03.05.2000
Rev. 03.07.2000

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Saksbehandling

Forholdet til øvrige planer

AVGRENSING AV PLANOMRÅDET

DAGENS SITUASJON

Eiendomsforhold

Grunnforhold og dybder i sjø

Eksisterende bruk av området

4. RETNINGSLINJER TIL PLANFORSLAGET

4.1 Generelt

4.2 Trafikkområde

4.3 Fiskerirelatert næring/fiskebruk, havneområde og privat småbåthavn

4.4 Molo

5. Bestemmelser til planen

6. VEDLEGG:

Planforslag

INNLEDNING

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Fiskerihavna i Nykvåg har lenge vært nyttet som base for den lokale fiskeflåten. Man har i den senere tid erkjent at havnen i for liten grad er tilrettelagt fiskerirettet virksomhet. Kommunen har også funnet det fornuftig å definere og avklare forholdet mellom ulike brukergrupper. Dette kan hindre at det oppstår unødige konflikter.

På dette grunnlaget fikk Bø kommune igangsatt reguleringsarbeid for Nykvåg havn.

Saksbehandling

Reguleringsarkitekt: Unikus AS - Bodø

Oppdragsgiver: Bø kommune

Offentlig saksbehandlingsinstans: Bø kommune

Forholdet til øvrige planer

Det foreligger ikke vedtatt kommuneplan for Bø kommune. Nykvåg omfattes av kommunedelplan for vann og avløp. Havneområdet omfattes også av ”kommunedelplan for havn – Bø kommune” vedtatt av kommunestyret i 1996.

Havneplanen avklarer utbyggingsbehov og dels krav til fasiliteter ved havnene. Den gir også en prioritering av tiltak mellom havnene i kommunen. Havneplanen konkluderer blant annet med at havneforholdene i Nykvåg ikke er tilfredsstillende for de formål havneområdet skal betjene. Kommunen ønsker i Nykvåg å legge til rette for en attraktiv havn for kystflåten - både for hjemmeflåte og fremmedfiskere. Reguleringsplanen er utarbeidet med havneplanen som et viktig utgangspunkt for arbeidet.

AVGRENSING AV PLANOMRÅDET

Nykvåg ligger nordvest i Bø kommune. Selve planområdet angår havna i Nykvåg – avgrenset av offentlig veg til området.

DAGENS SITUASJON

Eiendomsforhold

Området er generelt underlagt privat eiendomsrett.

Grunnforhold og dybder i sjø.

For store deler av landområdet ligger fast fjell like under torvdekke. Tykkelsen av matjord varierer. I nordøst er det grovere marine sedimenter. For gjennomføring av planen kan det være fornuftig å undersøke om det i tilstøtende områder finnes marin leire.

I sjøen er det i indre basseng lite masser over fast fjell. I ytre basseng er det et tykkere lag med finsedimenter /slam.

I område H2 er dybden fra 3,0 – 4,5 meter under middels vannstand. 5 -7 meter fra land er dybden fra 4,0 – 4,5 meter.

I områdene fra H4 – H5 er dybdenivåene tilsvarende H2 (3,5 – 4,5 m), noe grunnere innerst ved H4, slik at det i forbindelse med regulert flytebrygge kan være nødvendig med noe sprengning.

Eksisterende bruk av området

Nykvåg er et gammelt fiskevær med relativt liten avstand ut til gode fiskefelt. I dag er det to fiskebruk i Nykvåg som driver konvensjonelt fiskemottak/filet-produksjon. Flere fiskefartøy har sin base i havnen, og fremmedflåten leverer fisk og finner ly i dårlig vær. Havnebassenget er delt i et indre- og et ytre basseng. Værforholdene gjør fortøyning i ytre basseng vanskelige.

4. RETNINGSLINJER TIL PLANFORSLAGET

4.1 Generelt

Arealet som er omfattet av planen er totalt på ca. 130.5 daa. De sentrale formålene kommer ut med en slik fordeling:

4.2 Trafikkområde

Parkering skal ikke skje langs vei. Innenfor formålet er det ikke tillatt å plassere gjenstander som kan være til hinder for  trafikken. Dette av hensyn til sikt og vedlikehold av vegbanen.

4.3 Fiskerirelatert næring/fiskebruk, havneområde og privat småbåthavn

Når det gjelder anlegg som skal ut i sjø fra land, for eksempel kaier, flytebrygger m.v. er det viktig at disse ikke er til hinder for ferdsel og tilgang til havneområdet.           For å unngå dette er det viktig at retning og lengder av kaifronter samt høyder på slike anlegg avklares.

4.4 Molo

Alle spørsmål om bruk og evt. bruksendring må avklares med kystverket før bruksendring iverksettes.

5. Bestemmelser til planen.

Reguleringsplan Nykvåg Havn  – Bø kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål:

Offentlige trafikkområder (§ 25 1. ledd nr. 3)
Kjøreveg
Annen nødvendig  veggrunn
Trafikkområde i sjø og vassdrag
Havneområde i sjø
Havneområde

Spesialområder (25 1. ledd nr. 6)
Fiskerirelatert næring/fiskebruk
Privat småbåthavn
Andre områder for anlegg i sjø (molo)

GENERELT

Privatrettslige avtaler i strid med planen er ikke tillatt etter dato for endelig vedtak av planen.

Byggegrense fra veg er 4 meter.

Kommer det under arbeid i marken fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8.

Etablering av eventuelle utbyggingstiltak som for eksempel flytebrygger, kai, molo/fylling i sjø etc., krever tillatelse av Kystverket i medhold av havne- og farvannsloven.

Kaianlegg kan bygges helt inn til nabogrense, og skal i utgangspunktet ha samme byggehøyde og kaifront som evt. tilstøtende anlegg

oFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

kJØREVEG
Annen Nødvendig veggrunn

Parkering skal ikke foregå innenfor reguleringsformålet . Gjerde, beplantning eller andre faste eller løse gjenstander skal ikke plasseres eller lagres innenfor området som er regulert til formålet.

hAVNEOMRÅDE (h) (SJØ OG LAND)

Land:

Parkering kan skje på havneområder og med kystverkets tillatelse kan disse områdene også bebygges.

Sjø:

Fortøyning er i utgangspunktet bare tillatt inntil kai. Fortøyning kan også skje inntil annet fartøy som ligger til kai når dette ikke er til hinder for øvrig trafikk i havneområdet.

TRAFIKKOMRÅDE I SJØ

Fortøyning må ikke være til hinder for øvrig trafikk. Dette gjelder likevel ikke for fartøyer som utfører vedlikehold av offentlige havner, molo og fartøyer som utfører mudring.

SpesialområdER

fiskerirelatert næring/Fiskebruk (f)

Ved søknad om byggetillatelse skal det i tillegg til byggesøknad legges ved snitt som viser evt. utbygging i sjø. Avstand fra land og høyde over middels vannstand skal vises. I særlige tilfeller dispenseres fra kravet om 2 meter over middels vannstand. Dette gjelder for eksempel dersom det fra før allerede eksisterer kaifront med annen høyde.

Kommunen kan bestemme at virksomhet som kan være i strid med forurensingsloven eller naboloven skal begrenses eller forbys.

andre områder for anlegg i sjø (mOLO)

Bruk av molo til annet enn det anlegget er tiltenkt er i utgangspunktet ikke tillatt. Annet kan særskilt bestemmes av kystverket.

PRIVAT SMÅBÅTHAVN (ph)

Det kan bygges sjøbu eller naust med anledning til overnatting. Maksimal mønehøyde er 4 meter. Bygg skal ha saltak med en takvinkel mellom 25( og 35(. Ved søknad om byggetillatelse til anlegg ut i sjø skal det i tillegg til byggesøknad legges ved snitt som viser utbygging i sjø. Avstand fra land og høyde over middels vannstand skal angis. Kaihøyde skal i utgangspunktet være 2 meter over middels vannstand. I særlige tilfeller kan annet bestemmes ved byggesøknad.

Reguleringsplan er vedtatt i kommunestyret den _ _ _ _ _ _

Sak nr. _ _ _ /_ _ _ _

Bø kommune den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ordfører

# Text boxes

Fiskerirelatert næring/Fiskebruk:

Havneområde på land

og i Sjø:

Trafikkområde i sjø:

Privat småbåthavn:

Molo:
Vegareal:

ca. 17.5 daa.

ca.10.4 daa.

ca. 67.4 daa. (der av ca. 12 daa. for prioritert mudring)

ca. 17.0 daa.

ca. 8,9 daa.
ca. 9.3 daa.